Fiche Signalétique

UB0, UB5, UB15, UB45CF

Section 1:  Information sur le produit

Nom du Fournisseur 					Nom du Fabricant

Voir Fournisseur

Adresse						Numéro du téléphone

2300 Winston Park Dr				Voir Fournisseur

Oakville, ON L6H 7T7

Numéro du téléphone					Numéro du Téléphone

(905) 829-8780					Voir Fournisseur

1-800-268-4833

Appellation commerciale:  N/D

Formule chimique: N/D	Utilisation du produit:  Alliage de     Brasage

Section 2:  Ingrédients dangereux

Ingrédients     	  Concentration    	                      OSHA PEL	  ACGIH-TLV

Dangereux	    Approx,%      No de  CAS          mg/m3	       mg/m3   CL50	  DL50

| Argent | 1-72 | 7440-22-4 | Metal 0.01 * | 0 0.01 | N/D | >2.000mg/Kg oral,rat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cuivre | 16-60 | 7440-50-8 | 0.2 | 1 | N/D | >2.000mg/Kg oral, rat |
| Oxyde de cuivre |  |  | 0 | 0.1 | N/D | N/D |
| Oxyde de zinc | 14-40 | 7440-66-6 | 5 | 5 | N/D | >2.000mg/Kg oral |
| Etain | 2-10 | 7440-31-5 | 2 | 2 | N/D | >2.000mg/Kg oral |
| Oxydes d’étain |  |  | 2 | 2 | N/D | N/D |
| Silicon | 0.15-0.25 | 7440-21-3 | 10 | 10 | N/D | >2.000mg/Kg oral, rat |
| Fer |  |  | 1 * | 1* | N/D | N/D |
| Phosphore | 4.7-7.0 | 7723-14-0 | N/A | N/A | N/D | N/D |

*Sels Solubles

Page 1 de 4

## Section 3:  Characteristiques physiques de la matière

| Etat physique: Solide | Point d’ébullition: N/D |
| --- | --- |
| Odeur et Apparence: Fil. Aucune odeur | Point de fusion: 860-935ºC* |
| Seuil d’odeur:(PPM): N/D | Solubilité dans l’eau (20ºC): N/D |
| Tension de vapeur (mmHg): N/D | % Volatute (par volume): N/D |
| Densité de vapeur: (Air =1): 8.4-9.0 g/cm3* | pH: N/D |
| Vitesse d’évaporation: N/D | Coefficient de repartition eau/huile: N/D |

*cela dépend de la composition

Section 4: Risque d’incendie ou d’explosion

Conditions d’inflammabilité: Non-inflammable. Garder toute matière inflammable hors de zone de travail.

Point d’éclair: N/D

Méthodes d’extinction:  Tout

Température d’autoinflammation:  N/D

Limite d’inflammabilité maximale/minimale:  N/D

Produits dangereux resultant de la combustion: N/D

Données sur l’explosivité – sensibilité à l’impact mécanique et aux décharges d’électricité statique:  N/D

Section 5:  Données sur la réactivité

Conditions d’instabilité:  Stable

Produits de decomposition dangereux: Oui

Incompatibilité avec:  Acides et oxydes forts

Produits de decomposition dangereux:

Les alliages de brassage ne posent aucun risque de santé ou de l’environnement.

Pendant les opérations de brasage, les alliages sont chauffés à des températures excessives. Ses composés peuvent générer des émanations  qui contiennent des concentrations des métaux et des oxydes de métaux.  La composition et la  quantité dépendent du métal qui est brasé, ainsi que du processus, des procédures et du métal d’apport utilisés.  Des oxydes de nitrogène et des gaz monoxide de carbone peuvent être formés.

Section 6:  Propriétes Toxicologiques

Peau:  Non

Yeux:  Non

Inhalation: Oui

Ingestion:    S/O

Page 2 de 4

Section 6:  Propriétes Toxicologiques

Une surexposition peut être dangereux pour votre santé.  Des conditions respiratoires et allergiques préexistantes peuvent être aggravées chez certaines personnes.

Effets de l’exposition aigue à la matière: La matière en soi  ne peut être inhaler. Mais les émanations générées peuvent contenir des concentrations de cuivre, zinc et oxyde de cadmium. Ces émantions peuvent causer des étourdissements, et une fièvre temporaire pendant 12 heures. Une surexposition peut cuaser une irritation à la  gorge ou aux yeux.

Effets de l’exposition chronique à  la matière:  Une surexposition de longue durée  entrâine une irritation chez certaines personnes.

| Limites d’exposition | 5 mg/m3 | Tératogénicité | S/O |
| --- | --- | --- | --- |
| Sensibilisation à la matière | S/O | Mutagénicité | S/O |
| Cancérogénicité | S/O | Irritante de la matière |  |
| Effets nocifs sur la réproduction | S/O | Matières synergiques | S/O |

Section 7:  Mesures de Prévention:

Equipement de protection individuel:  Porter un masque ou utiliser un écran facial avec verre filtrant  approprié.

Equipement Respiratoire:  Utiliser un masque filtrant ou un masque à adduction d’air quand on soude dans un espace clos ou dans une zone de travail normale si le système d’évacuation ou de ventilation ne maintient pas l’exposition au-dessous le TLV.

Vêtements de protection:  Porter des gants de soudeur  et un écran facial de protection. Aussi, des manchettes, un tablier, un casque, des épaulières et un vêtement sombre suffisamment  épais.  Apprendre au soudeur  à ne pas toucher les pièces électriques  et de s’isoler de la pièce et de la terre.

Ventilation:  Utiliser une ventilation suffisante, un système d’évacuation au niveau de l’arc ou les deux pour éloigner les fumes et gaz du poste de travail et de la zone en general. Essayer de maintenir les emanations au-dessous de 5mg/m3.  Apprendre au soudeur à tenir la tête en dehors des fumes.

Manutention:  N/D

Entreposage:  Entreposer loin des oxides et des acides forts.

Mesures en cas de déversement/de rejet accidentals:  N/D

Renseignements sur la mise au rebut:  Mettre au rebut les produits résidus conformément aux règlements fédéraux, provinciaux ou locaux.

Page 3 de 4

Section 8:  Premiers Soins

Yeux:  Laver les yeux à fond avec de l’eau pendant au moins 15 minutes.  Consulter un médecin.

Peau:  Laver immédiatement avec de l’eau et du savon.  Enlever tout résidu. Au cas d’un  brûlure, laver avec de l’eau pendant au moins 15 minutes.

Inhalation:  Transporter la victime à l’air frais.  Si des fumées, vapeurs ou poussières sont avalés, consulter un médecin.

Ingestion:  L’ingestion ne devrait pas être une voie de pénétration.

Inhalation:  	Transporter la victime à l’air frais. Consulter un médecin. S’il y a un arrèt respiratoire, employer les techniques de RCR.

Section 9:  Information sur la préparation de cette fiche signalétique

Préparé par: 		      Techniweld

(905) 829-8780

1-800-268-4833

Date préparée:		      le 1er janvier 2015

Ces données sont jugés exactes par le fabriquant.  Le fabriquant ne donne aucune garantie et decline la responsabilité quant à l’utilisation de ces produits.

Page 4 de 4