Fiche Signalétique

1620 Aérosol Anti-Eclaboussure

Section 1:  Information sur le produit

Nom du Fournisseur 					Nom du Fabricant

KCI, INC

Adresse						Numéro du téléphone

2300 Winston Park Dr				3710 N. Davidson Street

Oakville, ON L6H 7T7				Charlotte, N.C. 28205

Numéro du téléphone					Numéro du téléphone

(905) 829-8780					1-800-424-9300

1-800-268-4833					Chemtrec (24 heures)

Appellation commerciale: Anti-éclaboussure

Formule chimique: N/D	Utilisation du produit:  Evite l’accumulation  sur les surfaces de soudage

Section 2:  Ingrédients dangereux

Ingrédients     		Concentration    	  No.        OSHA	       ACGIH

Dangereux		Approximative%	 CAS	    PEL	         TLV                CL50	              DL50

| Chlorure de methylene | 73-84% | 75-09-2 | 25 ppm * | 50 ppm * | N/D | N/D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dioxyde de carbone | 17% | 124-38-9 | 5000 ppm | 500 ppm | N/D | N/D |

- TWA de 8 heures

## Section 3:  Characteristiques physiques de la matière

| Etat physique:liquide | Point d’ébullition: 104ºF |
| --- | --- |
| Odeur et Apparence: transparent, aucun couleur, odeur s’apparentant au chloroforme | Point de fusion: N/D |
| Seuil d’odeur (PPM): 1000 | Solubilité dans l’eau (20ºC): 1.3 |
| Tension de vapeur (mmHg): 390 | % Volatute (par volume): N/D |
| Densité de vapeur: (Air =1): 2.9 | pH: N/D |
| Vitesse d’évaporation: 14.50 | Coefficient de repartition eau/huile: N/D: |

Page 1 de 4

Section 4: Risque d’incendie ou d’explosion

Conditions d’inflammabilité:  Non-inflammable

Point d’éclair: Aucun jusqu’a l’ébullition

Méthodes d’extinction: Dioxyde de carbone, agent chimique sec, mousse

Méthodes spéciales:  Utiliser de l’eau pour maintenir la fraicheur des recipients

Température d’autoinflammation: N/D

Limite d’inflammabilité maximale/minimale: N/D

Produits dangereux resultant de la combustion:  N/D

Données sur l’explosivité – sensibilité à l’impact mécanique et aux décharges d’électricité statique:  N/D

Section 5:  Données sur la réactivité

Conditions d’instabilité: Stable

Incompatibilité avec d’autre substances:  Oui

Si oui, avec lesquelles?  Oxygène, nitrogène, peroxide, les agents oxydants, et des métaux réactifs (i.e. aluminum, potassium, sodium, etc.)

Réactivité dans quelles conditions?  Eviter  des flammes et arcs électriques. Eviter les pressions élevées chez les système d’aluminium.

Produits de decomposition dangereux:  Combustion peut donner CO, CO2,  phosgène et/ou HCL.

Section 6:  Propriétes Toxicologiques

Voie de Pénétration/ d’Exposition Possibles

Peau:  Oui	Yeux:  Oui	Inhalation:  Oui	Ingestion:   Oui

Effets de l’exposition aigue et chronique à la matière:

Inhalation:  Les émanations peuvent accumuler et peuvent causer des évanouissements et la mort dans les zones de travail sans une ventilation suffisante. Les effets narcotiques peuvent semanifester aux niveaux de 500 à 1000 ppm. Aux niveaux plus élevés de 1000 ppm les symptomes incluent des étourdissements,  les évanouissements, et la mort.  Une exposition excessive peut causer une irritation au système respiratoire ou la “carboxhemoglobinemia”.

Carcinogénicité:  Oui-NTP  Oui-IARC MONOGRAPHS  Non-OSHA REGULATED

Symptomes d’une exposition:  Irritant aux yeux et à la peau.

Etourdissements et nausées.

Conditions médicales aggravées par une exposition:  une exposition de longue durée aux concentrations élevées peut entrainer un dommage grave aux reins et au foie.

Mutagenicité:  Des resultats negatives ou douteux étaient obtenu en utilisant des cellules des mammifères  ou des animaux.

Section 6:  Propriétes Toxicologiques

| Limites d’exposition | * | Tératogénicité | S/O |
| --- | --- | --- | --- |
| Sensibilisation à la matière | S/O | Mutagénicité | * |
| Cancérogéicité | Chlorure de Methylene est un carcinogene potentiel selon ACGIH et IARC | Irritante de la matière | S/O |
| Effets nocifs sur la réproduction | S/O | Matières synergiques | S/O |

* voir au-dessus

Section 7:  Mesures de Prévention:

Equipement de protection individual:

Des gants de polyethylène polyfluorinés sont suggerés

Un écran  facial et des lunettes de securite

Aucune protection respiratoire sera nécesssaire pendant usage normal.

Ventilation:   Utiliser une ventilation suffisante à maintenir la TLV.

Manutention:  N’utiliser pas d équipement en aluminum pendant entreposage et/ou un transfert.  Chlorure de methylene ne sera pas utiliser près de la soudage des flammes ou des surfaces chaudes.

Entreposage:  Utiliser et entreposer ce materiel dans un endroit frais, sec et bien aéré loin de chauffage et des sources d’ignition.  Garder des contenants fermés.  Garder loins des materiaux incompatibles (voir la Secton 5).  Suivre les procedures comme ASTM D-4276 avant d’entrer dans les espaces clos.Utiliser une protection respiratoire quand les concentrations sont plus elevées des limites TLV. Nettoyer après manipulation.  Ne porter pas des vêtements et des souliers contaminés.  Un résidu peut rester dans  les  contenants vides  et peut être dangereux.   Mettre au rebut les contenants  de façon acceptable au point de vue de l’environnement conformément aux règlements fédéraux, proovinciaux et locaux.

Mesures en cas de déversement/de rejet accidentals:  Employer un produit absobant pour ramasser le produit diverse. Rinser avec de l’eau.  Tout résidu doit être mise dans un contenant et doit porter une étiquette lisible et précise.

Page 3 de 4

Section 8:  Premiers Soins

Ingestion-  Boire de l’eau. Ne faire pas vomir

Yeux,-  rincer à grande eau.

Peau - laver avec du savon et de l’eau.

Iinhalation - transporter la victime à l’air frais. Si elle ne respire pas, employer les techniques de RCR  reanimation cardio-respiratoire).

Section 9:  Information sur la préparation de cette fiche signalétique

Préparé par: 		      Techniweld

(905) 829-8780

1-800-268-4833

Date préparée:		      le 1er janvier 2015

Chaque personne à laquelle cette préparation ou marque déposée est vendue doit  être  aviser.  Cette déclaration fait partie de cette affiche signalétique et ne doit être enlever.

Toute réproduction  ou redistribution de cette fiche comprendra cette déclaration.

California Proposition 65 Information

Warning:  This product contains a chemical known to the state of California to cause cancer.

New Jersey Right To Know Information

(5 most predominant ingredients/hazardous & non-hazardous)

Methylene Chloride CAS# 75-09-2

Carbon Dioxide         CAS# 124-38-9

Soya Lecithin            CAS #8002-43-5

| HNIS Rating | NFPA Rating | 4- Risque sévère |
| --- | --- | --- |
| Santé-2 | Santé-2 | 3- Risque sérieux |
| Flammabilité-1 | Flammabilité-1 | 2- Risque modéré |
| Réactivité-1 | Réactivité-1 | 1- Risque negligible |
| Autre-0 | Autre-0 | 0- Risque minimal |

Les renseignements dans cette fiche signalétique se basent sur des connaissances actuelles à notre disposition à la date préparée.  De plus, aucune garantie, implicite ou explicite, n’est fournie quant aux informations contenus dans cette fiche.

Page 4 de 4