Fiche Signalétique

Electrode E6013, E7014

Section 1:  Information sur le produit

Nom du Fournisseur 					Nom du Fabricant

Voir Fournisseur

Adresse						Numéro du téléphone

2300 Winston Park Dr				Voir Fournisseur

Oakville, ON L6H 7T7

Numéro du téléphone					Numéro du téléphone

(905) 829-8780					Voir Fournisseur

1-800-268-4833

Appellation commerciale:  N/D

Formule chimique: N/D				Utilisation du produit:

SMAW

Section 2:  Ingrédients dangereux

Ingrédients      Concentration    	  	     OSHA PEL	   ACGIH TLV

Dangereux   	Approx. %      No. CAS	        mg/m3	       (mg/m3)	CL50		DL50

| Fer | 99 | 7439-89-6* | N/D | 5.0 | N/D | N/D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Manganèse | 0.4-0.6 | 7439-96-5* | N/D | 5.0 | N/D | N/D |
| Rutile+ | 60 |  | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Silicates+ | 30 | N/D* | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Alliage de Fer+ | 10 | N/D* | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Carbonates | Max=5 | 1317-09-8* | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Dioxyde de titanium |  | 13463-76-7* | N/D | 5.0 | N/D | N/D |

* comme fumées

+ à l’intérieure

Page 1 de 4

## Section 3:  Characteristiques physiques de la matière

| Etat physique: solide. Fil enrobé | Point d’ébullition: N/D |
| --- | --- |
| Odeur et Apparence: aucune odeur | Point de fusion: N/D |
| Seuil d’odeur:(PPM): N/D | Solubilité dans l’eau (20ºC): N/D |
| Tension de vapeur (mmHg): N/D | % Volatute (par volume): N/D |
| Densité de vapeur: (Air =1): N/D | pH: N/D |
| Vitesse d’évaporation: N/D | Coefficient de repartition eau/huile: N/D |

Section 4: Risque d’incendie ou d’explosion

Conditions d’inflammabilité:  Non inflammable.  L’arc et les étincelles de soudage peuvent enflammer les combustibles et les produits inflammables

Point d’éclair: N/D

Méthodes d’extinction: N/D

Température d’autoinflammation: N/D

Limite d’inflammabilité maximale/minimale: N/D

Produits dangereux resultant de la combustion: N/D

Données sur l’explosivité – sensibilité à l’impact mécanique et aux décharges d’électricité statique: N/D

Section 5:  Données sur la réactivité

Conditions d’instabilité:  Stable

Incompatibilité avec:  Oui

Si oui,, avec lesquelles? Acides et bases forts

Produits de decomposition dangereux:

Il n’est pas possible de classifier simplement les émanations et les gaz dus à la soudure.  Leur composition et leur quantité dépendent du métal qui est soudé, ainsi que du processus, des procedures et du métal d’apport utilisés.  D’autre conditions peuvent également influer sur la composition et la quantité des émanations et des gaz auxquels les travailleurs pourraient être exposés, notamment le revêtement sur le métal qui est soudé (comme la peinture, le placage, la galvanization, etc.)  le nombre de soudeurs et l’espace de la zone de travail, la qualité et la quantité de ventilation, la position de la tête du soudeur par rapport au nuage de particules, de même que la présence de contaminants dans l’atmosphère (comme des vapeurs d’hydrocarbure chloré provenant d’activités de nettoyage et de dégraissage).

Lorsque le métal d’apport est consumé, les émanations et le gaz produits sont d’une forme et d’un pourcentage différents de ceux listés dans la section Ingrédients dangereux,. La décomposition des produits dans un traitement normal comprend ceux provenant de la réaction de volatilization ou de l’oxydation des matières indiquées à la section Ingrédients dangereux, plus ceux du métal de base, du recouvrement, etc

Page 2 de 4

Section 5:  Données sur la réactivité

Pour déterminer la composition et la quantité des émanations et des gaz auxquels les travailleurs sont exposés, il est recommandé de prendre un échantillon de l’air se trouvant â l’intérieur du casque du soudeur, s’il en porte, ou de son poste de travail (consulter ANSI/AWS F1.1, que l’on peut se procurer â l ”American Welding Society”, et également F1.3 “Evaluating Contaminants in the Welding Environment-A Sampling Strategy Guide” qui donne des conseils supplémentaires sur les prélèvements

Section 6:  Propriétes Toxicologiques

Effets d’une surexposition aiguë des émanations de la soudure :peuvent provoquer un malaise notamment: étourdissements, nausées, sécheresse ou irritation des yeux, du nez et de la gorge.  Un choc électrique peut être mortel.

Effets de l’exposition chronique à  la matière: L’arc de soudage peut former des oxydes d’ozone.  Une surexposition â l’ozone peut provoquer l’irritation des membranes muqueuses, affecter les poumons en causant l’irritation, la congestion et l’oedème.  L’oedème peut être retardé. Des fumées de fer et des oxydes de fer peuvent causer un  sidérose ( dépôt de fer dans les poumons) ce que certains enquêteurs estiment affecter les functions pulmonaires. Une surexposition de longue durée aux composés de manganèse peut causer un dommage au système nerveux central.  Les symptôme y compris une maladie de Parkinson secondaire, des modifications de comportement et les changements dans l’écriture peuvent également se produire.

| Limites d’exposition | 5mg/m3 | Tératogénicité | S/O |
| --- | --- | --- | --- |
| Sensibilisation à la matière | S/O | Mutagénicité | S/O |
| Cancérogénicité | S/O | Irritante de la matière |  |
| Effets nocifs sur la réproduction | S/O | Matières synergiques | S/O |

Section 7:  Mesures de Prévention:

Equipement de protection individual:

Equipement Respiratoire: Utiliser un respirateur filtrant l’air ou un respirateur autonome quand on soude dans un espace closou dans une zone de travail normale si le système d’évacuation ou de ventilation ne maintient pas l’expostion au-dessous la TLV (Valeur limite d’exposition).

Yeux: Porter une masque ou un écran facial muni de filtres appropriés .Placer des écrans protecteurs ou fournir des lunettes de sécurité pour protéger les autre travailleurs.

Page 3 de 4

Autre: Se protéger les mains, la tête et le corps pour éviter les blessures dûs

au rayonnement, aux étincelles et aux chocs électriques.  Cela comprend au minimum des gants de soudeur, et un écran facial de protection et peut comprendre des manchettes, un tablier, un casque, des épaulières ainsi qu’un vêtement sombre suffisament épais.  Apprendre aux soudures les risques de travailler avec l‘électricité et de s’isoler

de la pièce et de la terre.

Section 7:  Mesures de Prévention:

Ventilation:  Utiliser une ventilation suffisante, un système d’évacuation au niveau de l’arc ou les deux pour éloigner les fumes et gaz du poste de travail et de la zone en general.   Apprendre au soudeur à tenir la tête en dehors des fumées

Manutention:  Laver les mains après la manipulation de ce produit.

# Entreposage:  N/D

Mesures en cas de déversement/de rejet accidentals:  N/D

Mise aux rebuts:  Mettre au rebut les produits et résidus de façon acceptable au point de vue de l’environment conformément aux règlements  locaux, provinciaux et fédéraux

Section 8:  Premiers Soins

Yeux:  Laver les yeux à fond avec de l’eau pendant au moins 15 minutes.  Consulter un médecin.

Inhalation:  Transporter la victime à l’air frais.  Si la respiration est difficile, administrer de l’oxygène.  Si la respiration s’est arrêter, procéder à la respiration artificielle.  Consulter un médecin.

Peau:  Rincer et laver à l’eau et au savon pour enlever les particules.  En cas de brulures thermiques provenant du metal chaud, rincer à l’eau froide.

Ingestion:  Ne devrait pas se produire.  Pour éviter la possibilité d’ingestion, pratiquer de bonnes habitudes d’hygiène.

Section 9:  Information sur la préparation de cette fiche signalétique

Préparé par: 	      Techniweld  		Date préparée:	      le 1er janvier 2015

(905) 829-8780

1-800-268-4833

Ces données sont jugés exactes par le fabriquant.  Le fabriquant ne donne aucune garantie et decline la responsabilité quant à l’utilisation de ces produits.

Page 4 de 4